## Slide 1: ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ КАК ИСТОЧНИК РЕЧНЫХ НАНОСОВ: ОПЫТ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА
Сидорчук Алексей Юрьевич
Московский государственный университет, Москва, Россия, fluvial05@gmail.com

## Slide 6
Динамическая модель овражной эрозии и термоэрозии GULTEM

## Slide 7
Модель двухступенчатая:
Рассчитывается глубина и ширина эрозионного и термоэрозионного размыва прямоугольной формы за время эпизода стока воды (периода снеготаяния или ливня)
За время между эпизодами стока размыв прямоугольной формы склоновыми процессами преобразуется в трапецию со сторонами под углом естественного откоса и с объемом, равным объему эрозионного размыва
Прямоугольный размыв
Неустойчивые склоны
Склоновые процессы
Трапециевидный поперечный профиль оврага

## Slide 8
Прямоугольный размыв

## Slide 9
Исходные данные:
- отметки дна потока (поверхности водосбора) по длине линии тока Z
удельные расходы воды
Число H, равное нулю при U-Ucr ≤0 и 1 при U-Ucr >0
Скорость потока U определяется по формуле Шези
Коэффициент эрозии kE
Механическая эрозия
термоэрозия
- Температура воды (воздуха) T
- Коэффициент термоэрозии kTE
Если скорость механической эрозии больше скорости термоэрозии, талый грунт все время удаляется и считаем по формуле термоэрозии
Если скорость механической эрозии меньше скорости термоэрозии, формируется слой талого грунта и считаем по формуле эрозии

## Slide 10
Неустойчивые склоны
Склоновые процессы

## Slide 11
Форма поперечного профиля оврага опишется трапецией с высотой Dt, шириной по дну Wb и шириной поверху с объемом, равном объему прямоугольного выреза
Ширина прямоугольного размыва
Объем размыва
Глубина трапеции после оползания бортов
Ширина трапеции поверху

## Slide 12
Ucr – неразмывающая скорость потока
Q – расход воды, который можно выразить через слой стока M и площадь водосбора F;
Z – отметка дна потока или поверхности водосбора
W - ширина потока по эмпирической формуле;
D – глубина потока по эмпирической формуле;
n – коэффициент шероховатости в формуле Маннинга
T - температура воды (воздуха)
θ – угол естественного откоса
kE - Коэффициент эрозии
kb - Коэффициент эрозии берегов
kTE - Коэффициент термоэрозии
DEM - Цифровая модель рельефа – линии тока, для каждой по ее длине отметки поверхности, площади водосбора

## Slide 13
Для ненарушенных водосборов
Для водосборов с нарушенным
растительным покровом

## Slide 14
Спасибо за внимание